Основные требования к техническому заданию.

Проект ---

Контрольно-измерительный стрелочный прибор (КП) (на базе «АМС-30.хх») - универсальный, программируемый прибор, предназначенный для контроля и диагностики текущего состояния оборудования машины и отображения различной информации.

Назначение КП    _________________________________________

(например, СПИДОМЕТР – ТАХОМЕТР – УКАЗАТЕЛЬ мощности двигателя в реальном времени и т.д.)

Корпус КП

Схема исполнения

.

- Материалы, покрытия корпуса

| N | Наименование параметра | Значение (заполнить) | пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Материал «стекла» |  | Например стекло 2 мм, 3мм пластик 2мм., 3 мм и т.д. |
| 1.2 | Материал корпуса |  | По умолчанию АМГ, Дт16 |
| 1.3 | Материал кольца (декоративного) |  | По умолчанию АМГ, Дт16 |
| 1.4 | покрытие Кольцо (декоративное) |  | Например Покрытие – хром Покраска в цвет или др. |
| 1.5 | Материал кольца (проставного) |  | По умолчанию АМГ, Дт16, пластик |
| 1.6 | покрытие Кольцо (декоративное) |  | Например Покрытие – хром Покраска в цвет или др. |

Корпус КП.

.

Задаем Габариты корпуса КП

| обозначение | Размер -заполнить | справка |
| --- | --- | --- |
| Диаметр « А (установочный) « (мин 98 мм) |  | Обязательный |
| Диаметр « В (видимая зона) « (мин 88 мм) |  | рекомендованный |
| Диаметр « С » |  | рекомендованный |
| « D (установочный) » (мин 40 мм) |  | обязательный |
| « Е » |  | рекомендованный |

Профиль кольца (декоративного)

| обозначение | Размер - заполнить | справка |
| --- | --- | --- |
| Выбор № профиля |  |  |
| « А » |  |  |
| « В » |  |  |
| « С » |  | Учесть размер установочного отверстия в панели. Рекомендуем перекрывать мин. 2 мм |
| Радиус « R A » |  |  |
| Радиус « R B » |  | При наличии |

- Формируем информационную шкалу КП

Пример исполнения

| N | Наименование параметра | Значение (заполнить) | пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Цвет поля шкалы |  | Например Черный, Белый или др. |
| 2.2 | Цвет градуировки шкалы (цифр ) |  | Например Красный, Белый или др. |
| 2.3 | Наличие логотипа (предоставить в формате cdr, eps) |  | например Да / нет / если «да», то какой логотип? |
| 2.4 | Разворот (раствор) стрелки от 0 значения до максимального (Макс. допустимый = 250 гр. см пример) |  | Например 90гр., 190гр, 240гр. или др. |
| 2.5 | Направление «хода» стрелки |  | -по часовой, -против часовой |
| 2.6 | Показания стрелочного прибора от МИН до МАКС |  | Например Если спидометр - от 20км до 320км, от 0 до 260… и т.л. Если тахом. – от 0 до 8 т.об. И т.п. |
| 2.7 | Цвет основной подсветки шкалы |  | Например -Белый -Синий или др.. |
| 2.8 | Цвет стрелки |  | Например - красный - белый |
| 2.9 | Цвет подсветки стрелки |  | Например – красный, белый |
| 2.10 | Для шкалы Вх. Дискретные макс 6 шт. Назначение пиктограмм отображающих критическую или справочную информацию на шкале прибора . Сигнал может быть: По - «+» (при «+» индикатор горит) по - «-« (при «-» индикатор горит) «0 (разрыв)» (при «разрыве» индикатор горит) | 5- 6- | Пример заполнения 1 вх- вкл. «-» ручник 2вх- вкл. «0» АКБ 3вх- вкл. «+» дал. свет 4вх- вкл. «+» габариты 5вх- вкл. «+» «чек» 6вх- вкл. «+» ур. Жидк |
| 2.11 | Расположение ЖКД (размер видимой обл. ЖКД = 36 х 29 мм) Согласно часовой шкалы 6ч. 12ч. 9ч. 3ч. |  | Например на 6 часов на3 часа на 9 часов и т.д |

- Формируем входные параметры

(Обязательная информация)

максимальное кол-во входных сигналов:

-резистивный = 4

-дискретных    = 12

-частотный      = 2

-дистанционный температурный датчик (отд.вход для датчика наружн. Темп) = 1

-напряжение   = 1

| N | Наименование параметра | Значение (заполнить) | пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Вх. сигнал частотный (макс 2 вх.) На стрелку вх. №1- На ЖК дисплей вх. №2- (при необходимости, напр. вывод на жкд ук оборотов двигателя) В случае вывода показаний, например, оборотов (или моточасы) двигателя на ЖКД, а на стрелку скорость, на один вход подается сигнал скорости, на другой обороты и т.д. | 1 ВХОД - 2 ВХОД - | Например Если Спидометр. - 15800 имп. (илив Гц) За 1 метр пути Если Тахометр. - указать к-во цилиндров Или кол-во импульсов за оборот к.в. |
| 3.2 | Для вывода информации на ЖКД Необходима сл. информация Вх. Резистивные (Ом) или потенциал(Volt) (макс 4 вх.) Для снятия показаний с датчиков, например, уровня топлива, темпер. масла, давления и т.п. Чем больше точек измерения, тем точнее отображения показаний на приборе. Мин. кол-во точек измерения – 2-е (мин. и макс.) | 1 вход- Мин.- Средн. - Макс.- ___________________________________ 2 вход- Мин.- Средн.- Макс.- ___________________________________ 3 вход- Мин.- Средн.- Макс.- ____________________________________ 4 вход- Мин.- Средн.- Макс.- | Например: 1 вх.- давл. масла т.п. Мин.- 120 кОм средн. - 290 кОм макс.- 880 кОм 2 вх. – ук. топлива… Мин.- 120 кОм средн. - 290 кОм макс.- 880 кОм И т.д… Если сигнал - резистивный Мин.- 120 кОм средн. - 290 кОм макс.- 880 кОм Если сигнал - Volt - 0,9 Volt - 1,5 Volt - 3,9 Volt |

- Параметры цветного ЖКД

(размер видимой обл.: 36,5 х 29 мм.)

| N | Наименование параметра | Значение (заполнить) | пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Основная №1 (по умолчанию) отображаемая информация 1 (верхняя строка) – 2 (средняя строка) – 3 (нижняя строка) – | 1- 2- 3- | Например: - одометр общий - одометр суточный - уров. Топлива и т.д. |
| 4.2 | Дополнительная №2 (переключаемая) информация 1 (верхняя строка) – 2 (средняя строка) – 3 (нижняя строка) – | 1- 2- 3- | Например Часы -вольтметр Темпер за бортом и т.д. |
| 4.3 | Дополнительная №3 (переключаемая) информация 1 (верхняя строка) – 2 (средняя строка) – 3 (нижняя строка) – | 1- 2- 3- | Например - темпер. двигателя -темпер. КПП -давление масла в двиг. И т.д. |

Отправить на почту:

amc@amcspec.ru

# Text boxes

Верх. строка

средн. строка

Нижн. строка